Odvajanje strugotine

4.1 Osnove odvajanja strugotine 1 4.1.1 Oblikovanje izradaka odvajanjem strugotine 2 4.1.2 Gibanja u obradi rezanjem 2 4.1.3 Vrste i materijali alata 3 4.1.4 Geometrija alata 5 4.2 Postupci obrade odvajanjem strugotine s jednom oštricom 7 4.2.1 Tokarenje 7 4.2.2 Blanjanje i dubljenje 10 4.3 Postupci s više oštrica 11 4.3.1 Bušenje, upuštanje i razvrtavanje 11 4.3.2 Glodanje 14 4.3.3 Provlačenje 19 4.3.4 Piljenje 20 4.4 Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije oštrice 21 4.4.1 Brušenje 22 4.4.2 Superfiniš 26 4.4.3 Honanje 27 4.4.4 Lepanje 28 4.5 Procesi obrade odvajanjem srugotine 29 4.5.1 Odvajanje strugotine 29 4.5.2 Usporedba postupaka odvajanja strugotine 35 4.5.3 Greške izradaka oblikovanih odvajanjem strugotine 35 Literatura 36

## Osnove odvajanja strugotine

Kod postupaka obrade odvajanjem strugotine oblici i dimenzije (uključivo tolerancije) izradci se oblikuju odvajanjem strugotine alatom koji izaziva u materijalu naprezanja veća od čvrstoće (Rm).

Slika S-02.1  Blok shema lijevanja

Dio različitih proizvoda oblikovanim lijevanjem ili plastičnom deformacijom uključuje površine obrađene postupcima odvajanja strugotine. Ovi postupci dolaze na kraju procesa izrade proizvoda.

U pravilu, nakon provedbe jednog ili više postupaka obrade odvajanjem strugotine dobiva se konačni proizvod. U razvijenim zemljama takvi proizvodi čine oko 20 do 30 % bruto proizvoda.

Promjena oblika postiže se odvajanjem strugotine dijelom alata koji ima oblik klina S-02.2. Odvajanje strugotine rezanjem se obavlja s alatima definiranih i nedefiniranih geometrija oštrice S-02.2. Dio alata ima jednu oštricu, dio nekoliko oštrica, a alati s nedefiniranim geometrijama oštrica imaju vrlo velik broj oštrica.

Slika S-02.2  Odvajanje strugotine djelovanjem klina

Prednosti su i nedostatci postupaka odvajanja strugotine:

| Prednosti | Nedostaci |
| --- | --- |
| Najveće točnosti, najuže tolerancije i najbolje kvalitete obrađene površine u usporedbi s ostalim postupcima. Moguće je obrađivati i najsloženije oblike površina uz formiranje oštrih rubova, ravnih površina, te unutarnjih i vanjskih profila. Primjenjivi su kod gotovo svih poznatih materijala. Najbolji način oblikovanja otvrdnutih i krhkih materijala. Moguće su obrade u širokom rasponu dimenzija. Male promjene u materijalu obrađivanog komada. Jednostavna je automatizacija. Produktivne su i ekonomične kod maloserijske i pojedinačne proizvodnje. | Prati ju relativno velika potrošnja energije, odvojena strugotina i za okolinu opasne tvari. Veliki je udio pripreme. Za izradu proizvoda često je potrebno više postupaka obrade na više alatnih strojeva. Alatni strojevi i potreba za rukovanjem alatima i komadima zahtijevaju velik prostor. Radni prostor je pod jakim utjecajem obradnih procesa. |

Prema razlikama u oštricama korištenih alata razlikuju se postupci obrade strugotine:

Slika S-02.3  Klasifikacija postupaka obrade odvajanjem strugotine

### Oblikovanje izradaka odvajanjem strugotine

Geometrija oblika i površina izradaka ovise o geometrijama alata te o uzajamnim gibanjima obrađivanog komada alata kojim se od komada odvaja strugotina.

Slika S-03.4  Primjeri dijelova izrađenih odvajanjem strugotine

### Gibanja u obradi rezanjem

Svako složeno gibanje može se dobiti kombiniranjem dva osnovna gibanja:

#### Gibanja na alatnim strojevima

Pri glavnom gibanju – rezanju, formira se strugotina, na što se troši najviše energije. Posmičnim se gibanjem održava kontinuitet obrade, a dostavnim se gibanjem postavlja dubina rezanja.

Parametri rezanja definiraju gibanje alat i komada te njihove položaje u bilo kojem trenutku procesa obrade skidanjem strugotine:

  - brzina rezanja, vc , m/min

  - posmična brzina, vf , m/min

  - dubina rezanja, ap , m/min

### Vrste i materijali alata

#### Jednorezni alat

Osnovni su elementi:

#### Višerezni alati

Brojni alati imaju više definiranih oštrica:

Brusna zrna imaju neujednačene i nedefinirane geometrije, nejednoliko raspoređene prednje/stražnje površine i glavne/pomoćne oštrice te negativne prednje kutove γ – do 45°.

#### Materijali alata

### Geometrija alata

Pr – osnovna ravnina: okomita je na pravac glavnog gibanja u promatranoj točki oštrice i istodobno je okomita ili paralelna na neku površinu (ili os alata) koja je bitna za izradu, oštrenje ili kontrolu alata.

Pf – ravnina kretanja: okomita je na Pr i paralelna s pravcem posmičnog gibanja u promatranoj točki oštrice.

Ps – ravnina rezanja: okomita je na Pr i paralelna s tangentom na oštricu u promatranoj točki oštrice.

## Postupci obrade odvajanjem strugotine s jednom oštricom

Obuhvaćeni su postupci tokarenja, blanjanja i dubljenja.

### Tokarenje

### Blanjanje i dubljenje

## Postupci s više oštrica

### Bušenje, upuštanje i razvrtavanje

#### Bušenje

#### Upuštanje

#### Razvrtanje

### Glodanje

#### Alat

### Provlačenje

### Piljenje

## Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije oštrice

### Brušenje

Svojstva su brušenja:

najčešće korišteni postupak završne obrade skidanjem strugotine

obrada tvrdih površina različitih geometrija

dodatak za obradu brušenjem je 0,1 do 0,2 mm

postižu se stupnjevi hrapavosti od N6 do N3 i nosivost površine do 40 %

Parametri su rezanja:

### Superfiniš

### Honanje

### Lepanje

## Procesi obrade odvajanjem srugotine

### Odvajanje strugotine

#### Strugotina

#### Sila rezanja

Toplina

Sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje:

Primjena SHIP-a nije moguća u svim situacijama, a ponekad je i štetna.

Razvijaju se "suhe" obrade (DRY machining)i obrade s minimalnom upotrebom SHIP-a (NEAR DRY machiningi MQL).

#### Hrapavost površine

#### Trošenje alata

Trošenje alataje postupak promjene (smanjenja) reznih svojstava alata, a istrošenost alataje pokazatelj njegove raspoloživosti. Treba razlikovati: uzroke trošenja(mehanička, toplinskai kemijskanaprezanja); mehanizme trošenja􀂄mehanizmi koji su posljedica mehaničkih naprezanja (abrazijai adhezija)–prisutni su uvijek, a dominiraju kod nižih temperatura obrade;􀂄mehanizmi koji su posljedica kemijskog djelovanja između alata, obratka i okoline (oksidacijai difuzija), a karakteristični su za povišene temperature obrade; oblike trošenja(lom, krater, pojas istrošenja, …); parametre trošenja(VB, VBmax, KT, …); kriterije istrošenosti (određuju nepovoljnost, ne i nemogućnost alata za daljnju obradu).

### Usporedba postupaka odvajanja strugotine

Nedostatak je obrada skidanjem strugotine i u velikom udjelu pomoćnih i pripremnih vremena u ukupnom vremenu izrade proizvoda.

Stalni razvoj postupaka obrade skidanjem strugotine potiču zahtjevi:

veća produktivnost

veća kvaliteta obrade

veće iskorištenje alatnih strojeva

očuvanje okoliša

obrada teže obradivih materijali

### Greške izradaka oblikovanih odvajanjem strugotine

## Literatura

- Kolumbić Z., Tomac N.: Materijali – podloge za diskusiju; Sveučilište u Rijeci; Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku, Rijeka 2005; http://www.ffri.hr/~zvonimir/.

- Cukor G.: Proizvodne tehnologije; Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci; http://www.riteh.hr/zav_katd_sluz/zvd_pro_stroj/djelatnici/gcukor_predavanja/, 13.11.2007.

- Reikher A., Barkhudarov M. R.: Casting: An Analytical Approach; Springer, 2007., 177 str.