Spajanje

5.1 Mehaničko spajanje 1 5.1.1 Rastavljivo mehaničko spajanje 1 5.1.2 Nerastavljivo mehaničko spajanje 3 5.2 Zavarivanje 5 5.2.1 Postupci zavarivanja taljenjem 6 5.2.2 Postupci zavarivanja električnim lukom 12 5.2.3 Postupci zavarivanja uz djelovanje pritiska 15 5.3 Lemljenje 18 5.4 Lijepljenje 18

## Osnove spajanja

Strojni dio je najjednostavniji dio stroja, koji nije moguće rastaviti na jednostavnije dijelove (zavrtanj, navrtka, blok motora). Spajanjem više strojnih dijelova u funkcionalnu cjelinu formira se strojni sklop (klipni mehanizam = klip + klipnjača + koljenasto vratilo). Zajednički se strojni dijelovi i strojni sklopovi nazivaju strojnim elementima. Više strojnih elemenata formira strojnu grupu (motor SUI, mjenjač vozila), a više strojnih grupa strojni sustav (cestovno vozilo).

Proizvod se izrađuje spajanjem dijelova.

## Mehaničko spajanje

### Rastavljivo mehaničko spajanje

Vrste:

konstrukcijsko

pera i klinovi

svornjanci i zatici

vijci i navrtke

#### Konstrukcijski spojevi

Norma je za utorne spojeve s ravnim bokovima HRN M.C1.410 – 1958.

#### Spojevi klinovima i perima

Osnovne su HRN norme za klinove i pera:

Klinovi – HRN M.C2.020 – 1957

Plosnati klinovi – HRN.M.C2.021 – 1957

Pera, visoka – HRN M.C2.060 – 1957

Pera, niska – HRN M.C2.061 – 1957

#### Osiguranje rastavljivog mehaničkog spoja

### Nerastavljivo mehaničko spajanje

Vrste:

konstrukcijsko

zakovice

#### Konstrukcijski nerastavljivi spojevi

## Zavarivanje

Zavarivanje – spajanje dijelova s taljenjem osnovnog materijala u zoni zavarenog spoja, sa ili bez dodatnog materijala. Zona zavarenog spoja se tali dovedenom toplinom ili mehaničkim radom. Zavareni spoj mora biti homogen, sa zahtijevanim svojstvima, bez grešaka. Svojstva zavarenog spoja ovise o osnovnom i/ili dodatnom materijalu i postupku zavarivanja.

Za razumijevanje različitih postupaka zavarivanja potrebna su znanja iz:

materijala (metalurgija)

termodinamike (prijenos mase i topline, temperaturna polja)

elektrotehnike (izvori struje, električni luk, elektromagnetna zračenja, senzori/aktuatori)

kemije (korozija)

informatike (proračuni, baze podataka, ekspertni sustavi)

Srodni su postupci zavarivanju:

toplinsko rezanje – plinskim plamenom, plazmom, laserom, elektronskim mlazom,

žlijebljenje – elektrolučno, plazmom, ugljenom elektrodom

naštrcavanje – površinsko nanošenje materijala

#### Klasifikacija postupaka zavarivanja

Prema izvoru i načinu prijenosa energije:

### Postupci zavarivanja taljenjem

#### Formiranje zavarenog spoja

#### Ljevačko zavarivanje

#### Aluminotermijsko zavarivanje

#### Zavarivanje plinskim plamenom

#### Zavarivanje pod elektroprovodljivom troskom (EPT)

#### Zavarivanje plazmom

#### Zavarivanje laserom

#### Zavarivanje elektronskim snopom

### Postupci zavarivanja električnim lukom

#### Zavarivanje s netaljivom elektrodom u zaštitnoj plinskoj atmosferi

TIG (Tungsten Inert Gas) postupak:

volframova elektroda (tungsten)

inertniplinovi argon ili helij

#### Zavarivanje s obloženom ili golom taljivom elektrodom

REL (ručno elektrolučno zavarivanje) postupak

koristi se, uglavnom, obložena elektroda koju čini metalna jezgra s oblogom, sastavljenom od raznovrsnih praškastih sastojaka npr. karbonata, oksida, fluorida, legirnih elemenata

jedan dio obloge taljenjem elektrode prelazi u tekuću trosku koja kao zaštitni sloj presvlači kapljice rastaljenog metala i, konačno, prekriva metal zavara, dok drugi dio obloge elektrode prelazi u plinove koji okružuju i zaštićuju područje električnog luka i rastaljeni metal na mjestu zavarivanja od okolnog zraka

#### Zavarivanje s praškom punjenom žicom

električni se luk uspostavlja i održava između zavarivanog metala i kraja taljive žice, čija je središnja šupljina ispunjena praškastim materijalom

izgaranjem praškaste jezgre osigurava se zaštita električnog luka i rastaljenog metala

brzina dovođenja žice podešava se sukladno brzini taljenja žice odnosno podešenoj jakosti struje zavarivanja

#### Zavarivanje s praškom prekrivenim električnim lukom (EPP)

Dovođenim praškom pokriva se zona zavarivanje između vrha taljive elektrode i zavarivanog spoja metala. Pokrivenost luka praškom značajno smanjuje emisiju svijetlosti i prskanje kapljica rastaljenog metala.

### Postupci zavarivanja uz djelovanje pritiska

#### Princip

#### Kovačko zavarivanje

#### Zavarivanje trenjem

#### Elektrootporno zavarivanje

#### Elektroindukcijsko zavarivanje

#### Eksplozijsko zavarivanje

#### Zavarivanje ultrazvukom

## Lemljenje

## Lijepljenje i brtvljenje

### Lijepila

### Postupci lijepljenja

## Literatura

- Messler R.W.: Joining of Materials and Structures – From Pragmatic Process to Enabling Technology, Elsevier, 2004.

- Kolumbić Z., Tomac N.: Materijali – podloge za diskusiju; Sveučilište u Rijeci; Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku, Rijeka 2005; http://www.ffri.hr/~zvonimir/.

0750677570